## Slide 1: GESTION DE REDES

## Slide 2: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 3: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 4: Gestión de Red
Planificación, organización, supervisión y control de elementos de comunicaciones para garantizar un nivel de servicio, de acuerdo a un coste y a un presupuesto, utilizando los recursos de forma óptima y eficaz.

## Slide 5: ¿Por qué hace falta la gestión?
Contol de activos estratégicos corporativos
Control de complejidad
Mejorar el servicio
Equilibrar necesidades
Reducir indisponibilidad
Control de costes

## Slide 6: Serviceware
=
=
=
Para qué se usa la red?
E-Commerce
VPNs / Voice over IP
Carrier Hosted Applications
Qué lo hace funcionar?
Gestión de red
Directory Enabled, Policy-based
QoS & SLAs
Sobre qué funciona?
Passport, Optera, etc.
Next Generation Switches
High Speed Access
PP 15000
Preside
OPTera
Packet
Core
El sistema de gestión debe permitir crear, gestionar y entregar servicios de valor añadido
Notes: The focus of this presentation is Passport management solutions. Before we head into our discussion of Passport management, however, we are going to take a few minutes to talk about Service ware and Preside. We will do this in order to set the context: it is important for you to understand the differences and the definitions of each area.
As the slide illustrates, PRESIDE is the new single brand name for Nortel Networks’ Service ware products and values.
Service ware enables the shift from management of the infrastructure to delivering services. The goal of Service ware for customers is to contribute to increased revenue opportunities, while at the same time simplifying operations and reducing your overall costs.
If we look at the above slide, the Infrastructure layer represents the equipment that the network is built upon.
Applications represents the purpose of the network, e.g.. the capabilities the customer wants to outsource to the carrier (eg. Web hosting) and the Service ware layer is the glue that ‘makes the network work’. Included in this layer are concepts such as network management, policy services, and service level agreements.
Other points to emphasize: Service ware are really products of tomorrow/products being developed today which enhance the value of basic network management. Most of the products we have today fall into the Infrastructure management category. Most of the Preside tools we are developing will be for management of the applications.
Main message: Passport management, which resides in the Service ware layer as illustrated above, is part of a larger suite of Service ware products.

## Slide 7: Objetivo de gestión
Falta de rendimiento
Indisponibilidad evitable
Indisponibilidad inevitable
Capacidad Total
Utilización Real
Mejorar la disponibilidad
Incrementar la efectividad
2
1

## Slide 8: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 9: Recursos implicados
Recursos humanos
  Operadores
  Administradores
  Analistas
  Planificadores
Procesos y Procedimientos
Herramientas

## Slide 10: Recursos implicados
Recursos humanos
  Operadores
  Administradores
  Analistas
  Planificadores
Procesos y Procedimientos
Herramientas

## Slide 11: Operadores
Soporte a usuarios (help desk)
Soporte técnico
Recogida y evaluación de alarmas
Recogida de datos sobre prestaciones y utilización
Arranque y parada de los componentes de red
Ejecución programada de pruebas preventivas
Modificación de configuraciones
Carga de nuevas versiones de software

## Slide 12: Administradores
Gestión de inventario
Gestión de configuraciones
Gestión de contabilidad
Gestión de seguridad: control de acceso, etc.
Mantenimiento de registro histórico de problemas
Evaluación de tráfico y calidad de servicio actuales
Control de operadores: Herramientas de seguimiento de incidencias que permitan conocer el estado actual de incidencias y elaborar informes de actividad operacional para su posterior análisis

## Slide 13: Analistas
Definición de indicadores de prestaciones: calidad de servicio
Análisis global de la calidad de servicio
Toma de decisiones para corregir desviaciones de la calidad de servicio
Preparación de procedimientos de operadores y administradores
Su objetivo es garantizar la calidad de servicio

## Slide 14: Planificadores
Análisis de informes técnico-económicos (anuales)
Establecimiento de política de telecomunicaciones
Asignación de presupuesto
Selección de criterios de distribución de costes o facturación
Decisiones dependientes del negocio al que se dedica la empresa

## Slide 15: Recursos implicados
Recursos humanos
  Operadores
  Administradores
  Analistas
  Planificadores
Procesos y Procedimientos
Herramientas

## Slide 16: Recursos implicados
Procesos y procedimientos: Cinco grandes áreas funcionales (FCAPS)
  Gestión de Fallos y Supervisión
  Gestión de Configuración
  Gestión de Contabilidad
  Gestión de Prestaciones
  Gestión de Seguridad

## Slide 17: Recursos implicados
Recursos humanos
  Operadores
  Administradores
  Analistas
  Planificadores
Procesos y Procedimientos
Herramientas

## Slide 18: Recursos implicados
Herramientas:
  Elementos de red
  Gestores de elementos
  Sistemas de gestión integrada

## Slide 19: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 20: Aspectos funcionales de Gestión de Red
No existe funcionalidad común. Depende de:
  Tipo de red gestionada
  Tipo de equipos gestionados
  Objetivos específicos de la gestión de red
A bajo nivel, todos los métodos se basan en:
  Monitorización de red:
    Gestión de prestaciones
    Gestión de fallos
    Gestión de contabilidad
    Gestión de configuraciones
  Control de red:
    Gestión de configuraciones

## Slide 21: Monitorización de red
4 fases para la monitorización de una red:
  Definición de la información de gestión que se monitoriza
  Acceso a la información de monitorización
  Diseño de mecanismos de monitorización
  Procesado de la información de monitorización
Control de red: fases de definición y acceso.

## Slide 22: Definición de la información de monitorización
De acuerdo a su naturaleza, existen los siguientes tipos:
  Información estática: no cambia con la actividad de la red.
  Información dinámica: evoluciona con la propia actividad de la red
  Información estadística: postprocesado de la información dinámica que proporciona un mayor significado de gestión

## Slide 23: Definición de la información de monitorización
¿Qué información monitorizar? Depende de la aplicación:
  Para gestión de prestaciones: información estadística, generada a partir de información dinámica (tráfico, retardo, etc.)
  Para gestión de fallos: información dinámica (cambios de estados)
  Para gestión de configuraciones: información estática (inventario de la red)

## Slide 24: Acceso a la Información de Gestión
Objetivo: monitorización remota de los recursos desde el centro de gestión
Necesita una cooperación entre los gestores y los equipos gestionados
  Los equipos deben “querer ser gestionados”: instalación del software de gestión adecuado
Método común de acceso a la información de gestión, independientemente de la tecnología o fabricante del equipo monitorizado
Modelos de gestión de red integrada: proporcionan la interoperabilidad

## Slide 25: Mecanismos de monitorización
Sondeo o polling: acceso periódico a la información de gestión.
  Ventaja: Los objetos solo deben estar preparados para responder: simplicidad
Event Reporting o notificaciones: los propios recursos envían notificacioness bajo ciertas condiciones.
  Ventaja: se minimiza el tráfico de gestión por la red.
Dos filosofías de gestión:
Descargar la complejidad hacia los gestores
Balancear complejidad entre gestores y equipos gestionados

## Slide 26: Procesado de la Información
Monitorización de una red:
  Definición de la información de gestión que se monitoriza
  Acceso a la información de monitorización
  Diseño de mecanismos de monitorización
  Procesado de la información de monitorización: Aplicaciones de Gestión asociadas
    Gestión de Configuración
    Gestión de Fallos
    Gestión de Prestaciones
    Gestión de Contabilidad
    Gestión de Seguridad

## Slide 27: Funciones: Gestión de Configuración
Gestión de configuración de los elementos de red:
  Herramientas de configuración gráficas y CLI
  Herramientas de configuración masiva y nodal
Gestión de Inventario:
  Herramientas de autodescubrimiento
  Combinación con herramientas CAD de gestión de cableado.
  Base de datos utilizable por el resto de funciones
Gestión de Topología
  Herramientas de autotopología
  Necesidad de distintas vistas topológicas
Gestión de Servicios de Directorio

## Slide 28: Gestión de Configuración
Gestión de SLAs (Service Level Agreements): Contrato entre cliente/proveedor o entre proveedores sobre servicios a proporcionar y calidades asociadas.
  Identificación de las partes contractuales
  Identificación del trabajo a realizar
  Objetivos de niveles de servicio
  Niveles de servicio proporcionados
  Multas por incumplimiento
  Fecha de caducidad
  Cláusulas de renegociación
  Prestaciones actuales proporcionadas

## Slide 29: Gestión de Configuración
Gestión de Proveedores Externos (órdenes de procesamiento / aprovisionamiento)
Gestión de Cambios (reconfiguraciones)
Petición usuario
Estudio impacto
Plan de Cambio
Planificación
Ejecución
Documentación
Aprobación
NO
SI
Inventario

## Slide 30: Funciones: Gestión de Fallos
Objetivo: mantener dinámicamente el nivel de servicio
Gestión proactiva: evitar fallos detectando “tendencias” hacia fallos
  Caracterización de tendencias: determinación de umbrales de ciertos parámetros
  Objetivo: monitorizar estos umbrales o programar notificaciones automáticas
Gestión reactiva: asumir que existen fallos inevitables
  Detectar lo antes posible el fallo
  Monitorización periódica (no es posible notificación)

## Slide 31: Gestión de Fallos
Gestión del ciclo de vida de incidencias
  Detección de problema
    Alarma de usuarios
    Alarma de herramientas
  Determinación del problema
    La información sobre el fallo puede no ser fiable en cuanto a la fuente del fallo
  Diagnosis del problema: procedimentado
  Resolución del problema
    Por operadores de help-desk (80-85%)
    Por operadores técnicos (5-10%)
    Por especialistas en comunicaciones (2-5%)
    Por especialistas en aplicaciones (1-3%)
    Por fabricantes (1-2%)

## Slide 32: Gestión de Fallos
Gestión de incidencias: TTS (Trouble Ticket Systems)
  Fecha / Hora de:
    Informe de incidencia
    Resolución de incidencia
  Usuario / localización
  Equipo afectado
  Descripción problema
  ESTADO
  Operador (es)
  Grado de severidad
  Historial de incidencia
  Comentarios

## Slide 33: Gestión de Fallos
Gestión de Pruebas preventivas
  Pruebas de conectividad
  Pruebas de integridad de datos
  Pruebas de integridad de protocolos
  Pruebas de saturación de datos
  Pruebas de saturación de conexiones
  Pruebas de tiempo de respuesta
  Pruebas de bucle
  Pruebas de diagnóstico

## Slide 34: Funciones: Gestión de Prestaciones
Definición de indicadores de prestaciones:
  Orientados a servicio
    Disponibilidad
    Tiempo de Respuesta
    Fiabilidad
  Orientados a eficiencia
    Throughput
    Utilización
  Monitorización de indicadores de prestaciones
  Análisis y refinamiento

## Slide 35: Indicadores de Prestaciones: Disponibilidad
Parámetro necesario: disponibilidad de los servicios
Es necesario traducirlo a disponibilidad de componentes individuales
Objetivo: maximizar (cumplir) la disponibilidad de los equipos
D=
MTBF
MTBF + MTTR
MTBF: Mean Time Between Failures
MTTR: Mean Time To Repair
MTBF: Indicador de la calidad del equipo
MTTR: Influye:
Tiempo de detección del fallo
Política de mantenimiento utilizada

## Slide 36: Indicadores de Prestaciones: Tiempo de Respuesta
Tiempo de Respuesta: rangos.
  >15 s: inaceptable para servicios interactivos
  >4 s: dificultan servicios interactivos encadenados (con memoria del usuario)
  2 a 4 s: dificultan servicios interactivos que requieren concentración del usuario
  2 s: límite aceptable normalmente
  Décimas de segundo: para aplicaciones de tipo gráfico
  <0.1 s: servicios de eco
Componentes:
  Tiempo de transmisión (ida y vuelta)
  Tiempo de proceso de servicio

## Slide 37: Indicadores de Prestaciones
Fiabilidad:
  Monitorización de errores: síntomas de fallos.
Throughput:
  Medida de eficiencia de servicio
  Ej: número de transacciones por minuto, número de llamadas cursadas, etc.
Utilización:
  Porcentaje de uso de un recurso durante un periodo de tiempo.
  Ej: Utilización de una línea serie, utilización de una Ethernet, etc.

## Slide 38: Gestión de Prestaciones
Monitorización de Indicadores de Prestaciones
  Disponibilidad: sondeos de estado
  Tiempo de respuesta:
    Tiempo de transmisión: utilización de ecos remotos
    Tiempo de procesamiento: trazado por aplicaciones
  Fiabilidad: umbrales de porcentajes de error
  Utilización: trazado por aplicaciones
  Throughput: sondas de tráfico, etc.
Análisis y Refinamiento

## Slide 39: Funciones: Gestión de Contabilidad
Identificación de Componentes de Coste
Establecimiento de políticas de tarificación
Definición de procedimientos para tarificación
Gestión de facturas
Integración con la contabilidad empresarial.

## Slide 40: Funciones: Gestión de Seguridad
Funciones que proporcionan protección continuada de la red y sus componentes en los distintos aspectos de seguridad:
  Acceso a las redes
  Acceso a los sistemas
  Acceso a la información en tránsito
Funciones de la gestión de seguridad:
  Definición de análisis de riesgo y política de seguridad
  Implantación de servicios de seguridad e infraestructura asociada
  Definición de alarmas, registros e informes de seguridad

## Slide 41: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 42: Modelos de gestión de red
Orígenes:
  TMN: Gestión de las redes de telecomunicación
  Gestión OSI: Gestión de la torre de protocolos OSI
  Gestión Internet: Gestión de routers
ITU – T
Arquitectura TMN
ISO
Modelo de Gestión OSI
Internet
Modelo de Gestión Internet

## Slide 43: Arquitectura TMN: Motivación
Heterogeneidad en la tecnología de redes de telecomunicación:
  Redes analógicas
  Redes digitales banda estrecha
  Redes digitales banda ancha.......
Demandas sobre:
  Posibilidad de introducir nuevos servicios
  Alta calidad de servicios
  Posibilidad de reorganizar las redes
  Métodos eficientes de trabajo para operar las redes
  Competencia entre empresas operadoras privadas.

## Slide 44: Objetivo de TMN
Arquitectura física: estructura y entidades de la red
Modelo organizativo: Niveles de gestión
Modelo funcional: servicios, componentes y funciones de gestión
Modelo de información: definición de recursos gestionados
Proporcionar una estructura de red organizada para conseguir la interconexión de los diversos tipos de Sistemas de Operación y equipos de telecomunicación usando una arquitectura estándar e interfaces normalizadas.

## Slide 45: La Red TMN
DCN
OS
OS
OS
EXCH
EXCH
TRANS
EXCH
TRANS
Red de Telecomunicación
TMN

## Slide 46: Requisitos de TMN
Objetivo: diseñar una red que permita interconectar sistemas de operación con elementos de red.
Requisitos:
  Todos los sistemas de operación deberán usar el mismo método para acceder a los recursos
  Se debe respetar la heterogeneidad y capacidad de los recursos de telecomunicaciones
  Interconexión con:
    Otros dominios de gestión
    Estaciones de trabajo de operadores

## Slide 47: Puntos de referencia TMN
Interfaces Q: Comunicación entre entidades internas de TMN
  Interfaces Qx: MD MD,NE,QA
  Interfaces Q3: OS MD,NE,QA,OS
Interfaz F: WS OS,MD
Interfaz X: TMN TMN

## Slide 48: Arquitectura física
Red de comunicación de datos
Red de comunicación de datos
X
TMN
Q3/F/X
F
Q3/F
QX
QX
QX
QX
Q3
Q3
Sistemas de operación
Estaciones de trabajo
Dispositivos de mediación
Adaptadores a Interfaz Q
Elementos de red

## Slide 49: Modelo de Capas de TMN
Elementos de red
Gestión de elementos de red
Gestión de red
Gestión de servicios
Gestión empresarial (negocio, comercio)

## Slide 50: Modelo de Capas de TMN
Gestión de elementos de red:
  Control y Coordinación de un subconjunto de elementos de red.
  Mantenimiento de datos estadísticos, registros y otros datos acerca de un conjunto de elementos de red
Gestión de red:
  Control y coordinación desde el punto de vista de la red.
  Suministro, cese o modificación de capacidades de red.
  Mantenimiento de capacidades de red
  Mantenimiento de datos estadísticos y registros de red

## Slide 51: Modelo de capas de TMN
Gestión de servicios:
  Relaciones con el cliente e interfaz con otras administraciones
  Interacción con proveedores de servicio
  Mantenimiento de datos estadísticos (ej: QoS)
  Interacción entre servicios
Gestión empresarial:
  Soporte para proceso de toma de decisiones de inversión y utilización óptima
  Soporte de gestión de presupuesto de telecomunicaciones
  Soporte de suministro y demanda de mano de obra
  Mantenimiento de datos agregados sobre la empresa

## Slide 52: Modelo de capas: Organización de TMN
Capa de gestión empresarial
Capa de gestión de servicios
Capa de gestión de red
Capa de gestión de elementos de red
OS empresarial
Capa de elementos de red
OS de servicios
OS de red
OS de elementos
de red
Elementos de red
OS
OS
OS
MD
NE

## Slide 53: Modelo funcional de TMN
Servicio de gestión
Servicio de gestión
Servicio de gestión
Conjunto de Funciones de Gestión
Función de gestión
Función de gestión
Función de gestión
Función de gestión
Conjunto de Funciones de Gestión
Función de gestión
Función de gestión
Función de gestión
Funciones de Gestión de Sistemas OSI (MF)

## Slide 54: Ejemplos de Servicios de Gestión TMN
Administración de abonados
Administración de provisión de red
Gestión de Personal
Gestión de Tarificación y Contabilidad
Administración de Calidad de Servicio y Prestaciones de Red
Administración de medidas y análisis de tráfico
Gestión de seguridad
Gestión de Tráfico
Gestión de mantenimiento

## Slide 55: Conjuntos de Funciones de gestión TMN
Tareas necesarias para proporcionar un servicio de gestión
Ejemplo: Servicio de monitorización de prestaciones
  Establecimiento de objetivo de prestaciones de QoS
  Comprobación de prestaciones de QoS
  Establecimiento de objetivos de prestaciones de red
  Comprobación de prestaciones de red
  Criterios de calidad de servicio del cliente
  Comprobación de prestaciones de Elementos de Red
  Comprobación de Integridad de Datos

## Slide 56: Interfaz Q3
Garantiza la interoperabilidad entre los sistemas de operación y los elementos de red.
Está compuesto por:
  Protocolo de comunicaciones : CMIP
  Conocimiento de Gestión Compartida (SMK) entre los extremos del interfaz: MIBs GDMO

## Slide 57: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 58: Moldelo de Gestión OSI
Origen: Diseñado para realizar la gestión de la torre de protocolos OSI
  El agente reside en un ordenador
La complejidad de gestión se traslada al agente:
  Se descargan responsabilidades de gestión sobre los agentes (notificaciones)
  El protocolo de gestión permite realizar operaciones complejas
  El modelo de información es también complejo
Evolución: Soporte para realizar gestión integrada en entornos heterogéneos

## Slide 59: Paradigma Gestor–Agente en OSI: Gestión de Sistemas
PROCESO GESTOR
PROCESO AGENTE
NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
Operaciones Remotas
Notificaciones
Protocolo de Gestión
Objetos Gestionados (MIB)

## Slide 60: Modelos de gestión de sistemas
Las necesidades de normalización de la gestión de sistemas se exponen en 4 modelos:
  Modelo de comunicaciones: se detalla el protocolo de gestión y el servicio que proporciona
  Modelo de información: se definen los recursos de red usando una sintaxis abstracta
  Modelo funcional: se definen las funciones de gestión que proporcionan una interfaz a la aplicación de gestión
  Modelo de organización: se exponen los posibles subdivisiones de la red en dominios de gestión.

## Slide 61: Normativa sobre Gestión OSI
Las normas ISO sobre gestión de red OSI se agrupan en 4 conjuntos:
  Normas sobre el entorno global de gestión OSI y su subdivisión en modelos
  Normas sobre el modelo de comunicaciones
  Normas sobre las funciones de gestión de sistemas
  Normas sobre la definición del modelo de información

## Slide 62: Normativa sobre Gestión OSI
Sobre gestión OSI en general:
  ISO 7498-4: OSI Basic Reference Model. Part 4: Management Framework (X.700)
  ISO 10040: Systems Management Overview (X.701)
Sobre el modelo de comunicaciones:
  ISO 9595: Common Management Information Service (CMIS) Definition (X.710)
  ISO 9596: Common Management Information Protocol (CMIP) Specification (X.711)

## Slide 63: Normativa sobre Gestión OSI
Sobre el modelo de información:
  ISO 10165-1: Structure of Management Information. Part 1: Management Information Model (X.720)
  ISO 10165-2: Structure of Management Information. Part 2: Definition of Management Information (X.721)
  ISO 10165-4: Structure of Management Information. Part 4: Giudelines for the definition of Management Information (X.722)
  ISO 10165-5: Structure of Management Information. Part 5: Generic Management Information (X.723)

## Slide 64: Normativa sobre Gestión OSI
Sobre el modelo funcional: Definiciones de funciones de gestión:
  ISO 10164-1: Object management function (X.730)
  ISO 10164-2: State management function (X.731)
  ISO 10164-3: Attributes for representing relationships (X.732)
  ISO 10164-4: Alarm reporting function (X.733)
  ISO 10164-5: Event report management function (X.734)
  ISO 10164-6: Log control function (X.735)
  ISO 10164-7: Security alarm reporting function (X.736)
  ISO 10164-8: Security audit trail function (X.740)
  etc

## Slide 65: Modelo funcional
Existen 5 áreas en las que tradicionalmente se ha dividido la gestión (FCAPS):
  Gestión de Fallos
  Gestión de Configuración
  Gestión de contAbilidad
  Gestión de Prestaciones
  Gestión de Seguridad

## Slide 66: Funciones de Gestión
Las áreas funcionales se refinan en funciones de gestión
ISO ha normalizado diversas funciones de gestión
Object management function
State Management function
Attributes for representing relationships
Alarm Reporting Function
Event Management Function
Log Control Function
Security Alarm Reporting Function
Security Audit Trail Function
Objects and Attributes for Access Control
Accounting Meter Function
Workload Monitoring Function
Test Management Function
Measurement Summarization

## Slide 67: Aplicación de las funciones de gestión
Proceso Gestor
MF
MF
MF
MF
MF
Proceso Gestor
MF
MF
MF
Protocolo de Gestión
Gestión de Fallos
Gestión de Contabilidad

## Slide 68: Modelo de organización
Dominios de Gestión: necesidad de dividir el entorno en base a dos motivos principales:
  Políticas funcionales (Ej: Dominios con una misma política de seguridad, contabilidad, etc...)
  Otras políticas: dominios geográficos, tecnológicos, etc...
Dominio Administrativo: necesidad de establecer y mantener las responsabilidades de cada dominio.

## Slide 69: Modelo de comunicaciones
Se define dentro del nivel de aplicación de OSI
Entidad de Aplicación de Gestión de Sistemas (SMAE)
SMASE: Specific Management Application Service Element
CMISE: Common Management Information Service Element
ACSE: Association Control Service Element
ROSE: Remote Operations Service Element
SMASE
CMISE
ROSE
ACSE

## Slide 70: Servicios utilizados: ACSE
Establece y finaliza asociaciones para el intercambio de información de gestión
Campo Application Context, especifica el tipo de conexión solicitada. Para gestión de red:
  Manager: Gestor hacia Agente
  Agent: Agente hacia Gestor (para notificaciones)
Usado directamente por el usuario de gestión
Servicios utilizados:
  A-ASSOCIATE: Solicitud de conexión
  A-RELEASE: Liberación Normal de conexión
  A-ABORT: Liberación Anormal de conexión

## Slide 71: Servicios utilizados: ROSE
Usado solo por CMISE para la solicitud de ejecución de operaciones remotas
El gestor solicita una operación remota; el agente lo intenta ejecutar y devuelve el resultado del intento
Usado por aplicaciones tipo cliente-servidor.
Servicios utilizados:
  RO-INVOKE: Transporte de una petición de operación
  RO-RESULT: Transporte del resultado de una operación
  RO-ERROR: Transporte de error de una operación
  RO-REJECT: Rechazo de la petición

## Slide 72: Servicios ofrecidos: CMISE
CMISE: Common Management Information Service Element
Proporciona tres tipos de servicio:
  Manejo de datos: usado por el gestor para solicitar y alterar información de los recursos del agente
  Informe de sucesos: usado por el agente para informar al gestor sobre diversos sucesos de interés
  Control Directo: usado por el gestor para solicitar la ejecución de diversas acciones en el agente
Hace uso del servicio de operaciones remotas proporcionado por ROSE.

## Slide 73: CMISE (I)
Servicios de manejo de datos:
  M-GET: Servicio de monitorización
  M-SET: Servicio de control
  M-CANCEL-GET: Servicio de cancelación de monitorización
Servicios de notificación:
  M-EVENT-REPORT: Servicio de notificación
Servicios de Control Directo:
  M-ACTION: Servicio de solicitud de acciones por parte del agente
  M-CREATE: Servicio de solicitud de creación de “objetos”
  M-DELETE: Servicio de solicitud de borrado de “objetos”

## Slide 74: CMISE (II)
Componentes comunes de las primitivas del servicio
  Invoke Identifier (II)
  Mode (M)
  Base Object Class (BC)
  Base Object Instance (BI)
  Scope (S)
  Filter (F)
  Synchronization (Y)
  Attribute Identifier List (AI)
  Access Control (AC)

## Slide 75: CMISE (III)
Ejemplo de utilización del servicio M-GET de Monitorización
II=Invoke Identifier
BC=Base Object Class
BI=Base Object Instance
S=Scope
F=Filter
Y =Synchronization
AI=Attribute Identifier List
MC=Managed Object Class
MI=Managed Object Instance
AL=Attribute List
M-GET request
(II,BC,BI,S,F,Y,AI)
M-GET confirm
(II,MC,MI,AL)
M-GET indication
(II,BC,BI,S,F,Y,AI)
M-GET response
(II,MC,MI,AL)

## Slide 76: Unidades Funcionales de CMISE
No todas las funcionalidades tienen que estar soportadas por todos los CMISE
  Unidad funcional Kernel (básica, siempre presente)
    M-EVENT-REPORT, M-CREATE, M-DELETE
    M-GET, M-SET, M-ACTION
    Sin peticiones enlazadas, ni scope, filtrado o sincronización
  Selección múltiple de objetos (scope y sincronización)
  Filtrado
  Respuestas múltiples
  Cancel-Get

## Slide 77: Protocolo CMIP
Procedimientos para la transmisión de información de gestión y sintaxis de los servicios de CMISE
Definido en Unidades de Datos de Protocolo (PDU) intercambiadas para un servicio
  PDU de petición de servicio no confirmado
  PDU de petición de servicio confirmado y respuesta de servicio
  PDU de respuesta enlazada
M-Set
M-Set Confirmed
M-SET:
M-GET:
M-Get
M-Get
M-Linked-Reply
M-Set-Confirmed
M-Linked-Reply

## Slide 78: Modelo de Información
Objetivo:
  Modelar los aspectos de gestión de los recursos reales.
  Definir una estructura para la información de gestión que se transmite entre sistemas
Componente principal: Objeto gestionado
  Abstracción de un recurso que representa sus propiedades para el propósito de su gestión
  Solo es necesario definir los aspectos del recurso útiles para su gestión
  No se define la relación entre el recurso y su abstracción como objeto gestionado

## Slide 79: Diseño orientado a objetos
El modelo de información hace uso de los principios de diseño orientado a objetos
  Capacidad de estandarizar especificaciones de una manera modular
  Fácil capacidad de extensión
  Reutilización de especificaciones anteriores
Principales consecuencias:
  Concepto de Objeto: Encapsulamiento
    No es visible la operación interna del objeto, solo su interfaz
  Diferenciación entre aspectos de definición (CLASES) y de implantación (EJEMPLARES o INSTANCIAS)

## Slide 80: Clases y Ejemplares
Se diferencia entre la definición de los objetos y la implementación de estos objetos
Definición de objetos: Clases de Objetos
  Resultado: Texto con definiciones de clases
Implementación de objetos: Ejemplares (o instancias) de las clases
  Resultado: Ejemplares existentes en un equipo en un momento dado

## Slide 81: Clases y Ejemplares
CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
Agente
Equipo

## Slide 82: Componentes de la definición de una Clase de Objeto Gestionado
Posición del objeto en la jerarquía de herencia
Atributos y operaciones permitidas sobre atributos
Atributos de grupo
Comportamiento
Acciones que se pueden solicitar sobre el objeto
Notificaciones que puede enviar
Paquetes condicionales
Clases de objetos alomórficas con su clase

## Slide 83: Relación entre clases de objetos
Objetivo: reutilización de definiciones de clases de objetos ya existentes
Especialización de clases: definición de una nueva clase por extensión de otra ya existente añadiendo nuevas propiedades:
  Sólo es necesario definir los aspectos nuevos de mi clase
  Introduce una relación de herencia: la nueva clase hereda las propiedades de su(s) padre(s).

## Slide 84: Ejemplo de jerarquía de herencia
top
system
network
equipment
Ip network
modem
router

## Slide 85: Jerarquía de herencia
TOP: superclase superior con las propiedades comunes o todos los objetos gestionados
Se permite solo la herencia estricta de las propiedades:
  Ampliación con nuevos atributos
  Extensión/Restricción de los rangos de atributos
  Ampliación con nuevas acciones o notificaciones
  Ampliación de los argumentos de acciones y notificaciones
Se permite herencia múltiple:
  Mayor reutilización de las definiciones de clases
  Mejora la capacidad de un sistema gestor para reconocer clases no reconocidas.

## Slide 86: Definición de una clase (I)
Sintaxis utilizada: GDMO - Guidelines for the Definition of Managed Objects
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
Nombre de la clase
Clase de la que hereda

## Slide 87: Paquetes y Paquetes Condicionales
PAQUETE: Conjunto de:
  Atributos y operaciones
  Notificaciones y acciones
  Comportamientos
Tipo de paquete:
  Obligatorio: todos los ejemplares poseen las propiedades de este paquete
  Condicional: algunos ejemplares pueden implementar las propiedades de ese paquete y otros no
    Condición de presencia: capacidades del recurso
Atributo Packages: paquetes condicionales que soporta el objeto

## Slide 88: Definición de una clase (II)
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
CHARACTERIZED BY paquete1 PACKAGE
CONDITIONAL PACKAGE paquete2
Paquete Obligatorio
Paquete Condicional

## Slide 89: Atributos
Representan las propiedades de un objeto gestionado
Tienen un valor asociado que puede ser un conjunto o secuencia de elementos
Componentes de la definición de un atributo:
  Herencia de otra definición de atributo
  Sintaxis: todas las permitidas
    Simples
    Multivaluados
  Reglas de filtrado que se pueden aplicar sobre el atributo
Definición detallada fuera de la definición de la clase
  En la clase solo se pone el nombre que se definirá luego.

## Slide 90: Operaciones sobre atributos
Especificación de operaciones realizables sobre atributos:
  Get: lee el valor de un atributo
  Replace: altera el valor de un atributo
  Replace with default: reinicializa el valor del atributo a un valor por defecto especificado en la definición de la clase
  Add: Añade un componente a un atributo multivaluado
  Remove: Elimina un componente de un atributo multivaluado
Se pueden poner constricciones a los atributos:
  DEFAULT-VALUE
  INITIAL-VALUE
  PERMITTED VALUES / REQUIRED VALUES

## Slide 91: Atributos de Grupo
Un conjunto determinado de atributos
Permite realizar una operación sobre todos sus componentes como un grupo
Componentes de la definición de un atributo de grupo:
  Elementos del grupo
  Descripción

## Slide 92: Acciones
Operaciones sobre un objeto que no son monitorización o alteración de un atributo
Útiles para modelar la ejecución remota de comandos.
Componentes de una acción (opcionales):
  Parámetros pasados a la acción
  Parámetros esperados en la confirmación de la acción

## Slide 93: Notificaciones
Notificaciones que pueden ser emitidas por el objeto
Componentes de una notificación
  Información y atributos pasados en la notificación
  Parámetros esperados en la confirmación de la notificación
Funcionamiento:
  El objeto siempre emite la notificación cuando se cumple los requisitos
  La notificación es comprobada frente a objetos EFD (Event Forwarding Discriminators) registrados por gestores
  Si pasa la condición del EFD, se envía el EVENT-REPORT al gestor(es) especificado en el EFD

## Slide 94: Definición de una clase (III)
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
CHARACTERIZED BY paquete1 PACKAGE
ATTRIBUTES
status GET
octectsTxGET
operationalMode DEFAULT VALUE null
GET_REPLACE;
ATTRIBUTE-GROUPS
Traffic octects Tx,octetsRx;
ACTION reset;
NOTIFICATION CPUOverload:
CONDITIONAL PACKAGE paquete2
Atributos
Operaciones sobre atributos
Atributo de Grupo
Acción
Notificación

## Slide 95: Comportamiento
Todas las definiciones de un modelo de información pueden tener “Comportamiento”
En la práctica, es el campo donde se especifica un comentario sobre la definición
Por ejemplo, el comportamiento de una clase de objetos debería incluir:
  Semántica de atributos, operaciones y notificaciones
  Respuesta a operaciones de gestión sobre el objeto
  Circunstancias bajo las que se emiten las notificaciones
  Dependencias entre valores de atributos particulares
Efectos de relaciones entre los objetos

## Slide 96: Definición de una clase (IV)
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
CHARACTERIZED BY paquete1 PACKAGE
BEHAVIOR
Definición de la gestión de miEquipo
ATTRIBUTES
status GET
octectsTxGET
operationalMode DEFAULT VALUE null
GET_REPLACE;
ATTRIBUTE-GROUPS
Traffic octects Tx,octetsRx;
ACTION reset;
NOTIFICATION CPUOverload:
CONDITIONAL PACKAGE paquete2
Comportamiento

## Slide 97: Alomorfismo
Se necesita para posibilitar la migración de versiones de los equipos sin modificar a la vez los gestores
Capacidad de un ejemplar de una subclase de simular el comportamiento de su superclase
Funcionamiento:
  La nueva versión del equipo es una especialización (subclase) de la clase de la versión antigua
  Los ejemplares de la subclase de la nueva versión saben comportarse como si perteneciesen a la clase padre (versión antigua): Comportamiento Alomórfico
  El gestor (de versiones antiguas) reconoce a estos ejemplares y sabe gestionarlos (limitadamente)

## Slide 98: Alomorfismo
Determinación del comportamiento alomórfico:
  Como argumento en la petición de la operación
  Se proporciona una lista ordenada de clases conocidas por el sistema gestor
  La clase que se le aplica es aquella que sea superclase alomórfica permitida y que aparezca primera en la lista
Gestor
Equipo v2
Equipo v2
Equipo v3
CLASE Equipo v2
CLASE Equipo v3
Alomorfismo!!
GET
(...,ClassAlom=Equipov2...)

## Slide 99: Definición de una clase (V)
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
CHARACTERIZED BY paquete1 PACKAGE
BEHAVIOR
Definición de la gestión de miEquipo
ATTRIBUTES
status GET
octectsTxGET
operationalMode DEFAULT VALUE null
GET_REPLACE;
ATTRIBUTE-GROUPS
Traffic octects Tx,octetsRx;
ACTION reset;
NOTIFICATION CPUOverload:
CONDITIONAL PACKAGE paquete2
ALOMORPHIC SET Equipo
Superclases Alomórficas

## Slide 100: Definición de una clase (V)
miEquipo MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM Equipo
CHARACTERIZED BY paquete1 PACKAGE
BEHAVIOR
Definición de la gestión de miEquipo
ATTRIBUTES
status GET
octectsTxGET
operationalMode DEFAULT VALUE null
GET_REPLACE;
ATTRIBUTE-GROUPS
Traffic octects Tx,octetsRx;
ACTION reset;
NOTIFICATION CPUOverload:
CONDITIONAL PACKAGE paquete2
ALOMORPHIC SET Equipo
REGISTERED AS (object-identifier 432)
Registro de la clase en el arbol de OID

## Slide 101: Árbol de Registro
Se requiere una forma de especificar nombres (de objetos) de forma universal
  ¿Valdría un árbol de clases único y estándar?
  No, porque no es un árbol
ISO define un árbol de nombrado de objetos

## Slide 102: Resumen: Definición de Clases
Posición en la jerarquía de herencia
Paquetes y paquetes condicionales
  Atributos
  Atributos de grupo
  Comportamiento
  Acciones
  Notificaciones
Clases Alomórficas
Registro en el árbol de OID

## Slide 103: Jerarquía de Agregación
Refleja la relación de contención entre instancias de objetos
Se establece una jerarquía de agregación
Una instancia subordinada está contenida en una única instancia superior
Uso:
  Estructuración de instancias de objetos en los agentes
    Usado por los parámetros de filtrado y ámbito de CMIP
    Permite realizar operaciones con una gran potencia
  Nombrado de los ejemplares desde el gestor

## Slide 104: Ejemplo de árbol de agregación
root
Sistema
Sistema
PC
Workstation
PC
Placa Red
Unidad Disco
Unidad Disco

## Slide 105: Nombrado de instancias
Cada clase de objetos gestionados debe tener al menos un atributo que proporcione un nombre distintivo a los ejemplares de esa clase
Este atributo es el Relative Distinguished Name (RDN)
El nombre de una instancia es la concatenación de RDN de sus antecesores en la jerarquía de agregación
Ejemplo de nombre completo de instancia:
SistemaId=DEPART3@PCId=PCMarketing@UnidadID=DiscoA

## Slide 106: Nombrado de instancias
root
Sistema
SisID=ST5
Workstation WSId=Sun5
PC PCId=PC2
Placa Red PlacaId=Eth1
Unidad Disco UnId=B
Sistema
SisID=ST8
PC PCId=PC7
Unidad Disco UnId=C
SistId=ST5@PCId=PC2@UnID=C

## Slide 107: MIB
Conjunto de definiciones de uno o varios recursos:
  Clases de objetos gestionados
  Acciones, notificaciones, atributos, sintaxis, etc.
No tiene que ser autocontenida, permite referencias a otras MIBs
Sintaxis de MIB: GDMO
Gran variedad de MIBs definidas y normalizadas actualmente

## Slide 108: Recapitulación: 3 árboles en Gestión OSI
Hemos visto que en gestión OSI se utilizan tres árboles: resuelven problemas distintos
Árbol de registro ISO
  Nombrar objetos de forma única
Árbol de herencia
  Definir y derivar clases de forma conveniente
  No es estrictamente un árbol (herencia múltiple)
Árbol de agregación
  Organizar instancias en una MIB concreta

## Slide 109: GDMO
Guidelines for the Definition of Managed Objects
Proporciona las pautas para la definición de MIBs.
Se definen mediante macros ASN.1
La norma proporciona además normas útiles para diseñar MIBS:
  Agrupamientos de datos
  Uso de herencia
  Definición de relaciones
  .....

## Slide 110: Guidelines for the Definition of Managed Objects
Macros para la definición de:
MANAGED OBJECT
PACKAGES
PARAMETER
ATTRIBUTE
ATTRIBUTE GROUP
BEHAVIOR
ACTION
NOTIFICATION

## Slide 111: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 112: Modelo de Gestión Internet – Premisas de diseño
Axioma fundamental
Consecuencias:
  El impacto de añadir gestión de red en los nodos debe ser el mínimo posible
  La complejidad algorítmica y de comunicaciones debe recaer en los procesos gestores
Si la gestión de red es esencial, entonces debe ser implantada en todos los recursos de una red

## Slide 113: Evolución
Primera aproximación (Marzo 1987):
  SGMP: Simple Gateway Monitoring Protocol
  HEMS: High-level Entity Management System
  CMOT: CMIP over TCP
Revisión (Febrero 1988)
  Corto plazo: SGMP actualizado (SNMP)
  Largo Plazo: CMOT
Primeras recomendaciones: SNMP, SMI, MIB (Agosto 1988)
Nuevas revisiones: SNMP, MIB-II (Marzo 1991)
Desarrollo de MIBs particulares (1991-....)
SNMPv2 (Mayo 1993): rechazo sin consenso posterior
SNMPv3 : Noviembre 1997.

## Slide 114: Marco de la Gestión Internet
El marco de trabajo está basado en tres documentos:
  Structure of Management Information (SMI) rfc 1155
  Management Information Base (MIB) rfc 1156, rfc 1213
  Simple Network Management Protocol (SNMP) rfc 1157
Documentos adicionales:
  Concise MIB definitions rfc 1212

## Slide 115: Estructura de Inf. de Gestión
Objetivo: referenciar un recurso en un sistema remoto
Protocolo IP: permite llegar al sistema remoto
Protocolo SNMP: permite llegar al proceso de gestión de red del sistema remoto.
¿Cómo llegar a los recursos del sistema remoto?
Método común para nombrar a los objetos.
Se usan los Object Identifiers (OID)

## Slide 116: Estructura de Información de Gestión
OIDs: Nos permiten alcanzar (nombrar) objetos mediante SNMP
¿Cómo devolvemos los valores de los objetos (respuesta a un get)?
Es necesario:
  Conocer la estructura de los valores que nos pueden llegar desde los objetos (Macro OBJECT-TYPE)
  Usar una codificación por línea conocida de estos valores (Sintaxis de transferencia)

## Slide 117: Macro OBJECT – TYPE
sysDescr OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET-STRING
ACCESS read-only
STATUS mandatory
::= {system 1}
OBJECT-TYPE MACRO::=
BEGIN
TYPE NOTATION::= ‘SYNTAX’ type
‘ACCESS’ Access
‘STATUS’ Status
VALUE NOTATION::= value
Access::= ‘read only’ | ‘read write’
| ‘write only’ | ‘not-accessible’
Status::= mandatory’|’optional’|’obsolete’
END
Ejemplo

## Slide 118: Acceso y status
Access: Define el nivel de acceso al objeto
  Read-only
  Read-write
  Write-only
  Not-accessible
Status: Define los requisitos de implementación del objeto:
  Mandatory
  Optional
  Obsolete

## Slide 119: Nombre de los objetos
Está definido como un OBJECT IDENTIFIER
Es usado para nombrar a los objetos gestionados
Pueden estar 3 tipos de MIBs:
  MIB Standard de Internet
    Mib OBJECT IDENTIFIER
    ::={internet mgmt(2) 1}
  MIBs experimentales
    Experimental OBJECT IDENTIFIER
    ::={internet 3}
  MIBs privadas
    Enterprises OBJECT IDENTIFIER
    ::={internet private (4) 1}

## Slide 120: Sintaxis
Syntax: define el tipo de datos que modela el objeto
Tipos permitidos para los objetos:
  Tipos simples (Integer, Octet String, Object Identifier)
  Tipos etiquetados
  Tipos estructurados (Sequence, Sequence of)
  Subtipos (IP Address, counter, gauge,...)

## Slide 121: Sintaxis: Tipos simples
INTEGER: números cardinales.
Status::= INTEGER {up(1), down(2), testing(3)}
OCTET STRING: 0 o más octetos. Cada byte puede tomar valores entre 0 y 255.
OCTET IDENTIFIER: Identificación de objetos.
NULL: Tipo nulo. No se usa en el marco de gestión

## Slide 122: Bases de información de gestión (MIB)
MIB: Conjunto de objetos gestionados de un recurso que se publican para ofrecer interoperabilidad de gestión.
Los objetos se organizan en grupos
Los nodos deben soportar grupos enteros
Tipos de MIBs:
  Estándares: MIB-I y MIB-II
  Experimentales
  Privadas

## Slide 123: MIB-I
Primera MIB normalizada: Objetos de los protocolos de TCP/IP:
Grupo
No.
Propósito
System
3
El propio sistema
Interfaces
22
Interfaces de red
At
3
Correspondencia de direcciones IP
Ip
33
Internet Protocol
Icmp
26
Internet Control Message Protocol
Tcp
17
Transmission Control Protocol
Udp
4
User Datagram Protocol
Egp
6
Exterior Gateway Protocol
114

## Slide 124: MIB-II
Grupo
No.
Comentarios
System
7
Nuevos parámetros
Interfaces
23
1 objeto nuevo
At
3
Se desestima su uso
Ip
38
5 objetos nuevos
Icmp
26
Sin cambio
Tcp
19
2 objetos nuevos
Udp
7
Nueva tabla
Egp
18
Expansión de tabla
Transmission
10
Nuevo: contenedor de MIBs de protocolos
Snmp
30
Nuevo: gestión del protocolo SNMP
171

## Slide 125: MIB-II
Ejemplo: MIB-2 . ip
Configuración de los parámetros de IP
  ipForwarding
  ipDefault TTl: DESCRIPTION “The default value inserted into the Time-To_Live field of the IP header of datagrams originated at this entity, whenever a TTL value is not supplied by the transport layer protocol”.
  ....
Estadísticas sobre paquetess: ipInReceives
Errores: ipInAddrErrors,........
Tablas
  De direcciones (interfaces)
  De enrutamiento
  .......

## Slide 126: MIBs experimentales
MIBs en desarrollo por los grupos de trabajo de Internet.
Se estandarizarán complementando a la MIB-II
Ejemplo de MIBs ya estándares:
  IEEE 802.4 Token Bus (rfc 1230)
  IEEE 802.5 Token Ring (rfc 1231)
  IEEE 802.3 Repeater Devices (rfc 1368)
  Ethernet (rfc 1398)
  FDDI (rfc 1285)
  RMON (rfc 1271)
  Bridges (rfc 1286)
  ........

## Slide 127: MIBs Privadas
MIBs de productos específicos, que añaden funcionalidad a las MIB estándar.
Los fabricantes las hacen públicas:
  Antiguamente: depósito común en ftp://venera.isi.edu
  Actualmente: servidores WWW del fabricante, diskette proporcionado con el producto, etc.
Necesarias para integrarlas en una plataforma de gestión de red general.

## Slide 128: Arquitectura de un Sistema SNMP
RFC 1157: surge a partir del protocolo SGMP para gestión de routers IP.
Arquitectura de un sistema de gestión SNMP:
Estación de gestión de red
Conjunto de MIBs
Ordenador
Conjunto de MIBs
Router
Conjunto de MIBs
Servidor de terminales
SNMP
SNMP
SNMP

## Slide 129: SNMP: Torre de Comunicaciones
SNMP – RFC 1157
UDP – RFC 768
IP – RFC 1157
ICMP – RFC 782
FDDI
Token Ring
Ethernet
Nivel 7
Nivel 4
Nivel 3
Niveles 1 y 2

## Slide 130: SNMP: Modelo de comunicaciones
Proceso Gestor
Proceso Agente
MIB Central
Get Request
GetNextRequest
Set Request
Get Response
Trap
SNMP
UDP
IP
Protocolos dependientes de la red
MIB del Agente
Get Request
GetNextRequest
Set Request
Get Response
Trap
SNMP
UDP
IP
Protocolos dependientes de la red
RED

## Slide 131: Marco Administrativo
Marco administrativo: determina políticas de autenticación y autorización
  Comunidad: relación entre un agente, una vista de sus MIB y un conjunto de gestores
  Nombre de comunidad: cadena de octetos transmitida en los mensajes SNMP.
  Autenticación:
    Trivial: el nombre de comunidad se transmite en claro !! (Y además se transmite en todas las operaciones, ya que no hay sesiones)
  Autorización:
    La comunidad tiene asociado una vista (conjunto de objetos)
    Para cada objeto se define un modo de acceso: read-only, read-write

## Slide 132: Marco Administrativo
En la práctica
  Comunidad pública
    Agente con todos sus MIB con acceso read / only
    Todos los gestores
    Nombre de comunidad: “public”
  Comunidad privada:
    Agente con todas sus MIB con acceso read / write
    Todos los gestores
    Nombre de la comunidad preacordado y confidencial

## Slide 133: Mensajes SNMP
Mensaje SNMP datagrama UDP
Disminuye procesado de mensajes y complejidad del agente
Los mensajes SNMP son recibidos en el puerto UDP 161
Versión
comunidad
datos
Request id
Error status
Error index
Name
Value
Name
Value
........

## Slide 134: Campos en mensajes SNMP
Id.Petición: Permite eliminar duplicados.
ErrorStatus: Indica error al procesar una petición
  (noError(0), tooBig(1), nosuchName(2), badValue(3), readOnly(4), genErr(5))
ErrorIndex: Variable que causó el error
Variable Bindings: Lista de instancias con sus valores
  Los valores van vacíos en los gets
Enterprise: tipo de objeto generador del evento/trap (sysObjectId)

## Slide 135: Campos en mensajes SNMP
Dir.Agente: Dirección del agente que genera el trap
Trap genérico:
  coldStart(0), warmStart(1), linkDown(2), linkUp(3), authenticationFailure(4), egpNeighborLoss(5), enterpriseSpecific(6)
Trap específico: código específico del trap
TimeStamp: tiempo desde la última reinicialización del agente (sysUpTime)

## Slide 136: Operaciones SNMP
GetRequest: Petición de valores específicos de la MIB
GetNextRequest: Proporciona un medio para moverse por la MIB. Petición del objeto siguiente a uno dado de la MIB.
GetResponse: Devuelve los valores solicitados por las operaciones anteriores.
SetRequest: Permite asignar un valor a una variable
Traps: Permite a los agentes informar de sucesos inusuales.

## Slide 137: Envío de mensajes SNMP
El gestor puede enviar múltiples peticiones sin recibir respuesta
Proceso de envío de un mensaje SNMP:
Transmisión
  Se construye PDU
  Se invoca al servicio de autenticación, con la dirección de transporte y el community
  Se construye el mensaje SNMP
  Se codifica
Recepción
  Comprobación sintáctica (eventual descarte)
  Verificación de la versión utilizada
  Autenticación: Si falla, trap de autenticación
  Procesado de la petición

## Slide 138: Operaciones SNMP: Get
Get-Request: Permite pedir el valor de un objeto específico en un recurso. El objeto debe existir.
EJEMPLO
  Snmp/>snmpget-h cisco-dit sysDescr.0
  Value:”GS Software (GS2-BRX), versión 8.2 (3)
  Copyright© 1986-1991 by Cisco Systems.Inc.
  Compiled Tue 12-Feb-91 12:02 by Peter Johnson”
Respuesta con Get-Response
Atómica (SNMPv1): o se obtienen todas o no se devuelve ninguna.

## Slide 139: Operaciones SNMP: Get-Next
Get-Next-Request: Proporciona el objeto sucesor lexicográficamente siguiente del que se proporciona. Sirve para recorrer tablas de routeo

## Slide 140: Operaciones SNMP: Set
Set Request: Permite alterar el valor de un objeto que se solicite
Hay que identificar específicamente el ejemplar que se quiere cambiar:
  Set (OID.ejemplar,nuevo-valor)
Problema: Falta de seguridad
Esta operación está deshabilitada en muchos agentes

## Slide 141: Operaciones SNMP: Trap
Traps: Sirven para informar de sucesos extraordinarios.
Son invocadas espontáneamente por el agente.
  En algunos casos, se pueden programar escribiendo en variables (ej: snmp, snmpEnableAuthenTraps)
No confirmados
  Las aplicaciones suelen basarse polling en vez de eventos
  ¿Sería apropiado un mecanismo no-confirmado de traps si el servicio de transmisión fuese fiable?
Traps definidas:
  ColdStart, WarmStart, LinkDown, LinkUp, AuthenticationFailure, EGPNeighborLoss, EnterpriseSpecific: Traps privadas

## Slide 142: Conclusiones
Ventajas del SNMP:
  Simplicidad
  Requiere menor procesamiento que el CMIP
  Ampliamente usado y probado
  Está integrado en muchos productos actuales
Desventajas:
  Aspectos de seguridad
  Funcionalidad reducida
    No facilita la invocación de operaciones, creación de objetos,....
  Falta de visión global
  Poco eficiente
    Genera mucho tráfico por la red
  No facilita el diseño de las MIBs
  Es poco adaptable para gestión jerárquica.

## Slide 143: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 144: El problema de la heterogeneidad
Interconexión entre equipos: resuelto por arquitecturas de comunicaciones estándares (TCP/IP, X.25, etc.)
Interconexión Gestor-Equipo:
  Fabricantes: Intento de establecer carácter propietario (se aseguran la venta del equipo y de su gestor)
  Usuarios: entornos heterogéneos, de múltiples fabricantes
¿Aumento imparable del número de gestores?

## Slide 145: Evolución
Un primer paso: Gestión Autónoma. Redes con gestión local en cada nodo
Sistema de gestión local
Sistema de gestión local
Sistema de gestión local
Sistema de gestión local

## Slide 146: Evolución (II)
Siguiente paso: Gestión homogénea. Redes homogéneas con un único nodo de gestión centralizado
Sistema de gestión centralizado

## Slide 147: Evolución (III)
Situación actual: Gestión heterogénea. Ampliación de las redes con la interconexión de productos heterogéneos.
Ejemplo:
  Organización que satisface los requisitos de comunicaciones de sus sistemas de información mediante:
    Red de datos
    Red de telefonía
    Transmisión (multiplexores, módem, etc..)

## Slide 148: Ejemplo
Supuesto que los elementos de cada una de las redes son del mismo fabricante, existirían tres centros de gestión de red.
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Sistema de gestión de red propietario
Sistema de gestión de red propietario
Sistema de gestión de red propietario
HOST
MUX
MUX
MUX
PBX
PBX
PBX
Red 1
Red 2
Red 3

## Slide 149: Consecuencias
Plano de usuario (operador de red): Multiplicidad de interfaces de usuario.
Plano de aplicación (de gestión): distintos programas de aplicación con funcionalidad similar
Plano de información (de gestión): duplicidad y posible inconsistencia de la información almacenada en las bases de datos.
Dificulta el cumplimiento de que la gestión de red sea efectiva en coste

## Slide 150: Gestión integrada
Interfaz de Usuario Integrado
Sistema de gestión de red integrado
HOST
MUX
MUX
MUX
PBX
PBX
PBX
Red 1
Red 2
Red 3

## Slide 151: Sistemas de Gestión integrada
Interfaz de Usuario Unificado
Servicios de Presentación
Aplicaciones de gestión
Base de Datos
Servicios de comunicaciones compartidos
Capacidad de distribución del sistema

## Slide 152: Requisitos de la gestión integrada
Normalización de las comunicaciones
  Es necesario especificar un protocolo entre elemento de red y centro de gestión
Normalización de la información.
  El centro de gestión debe conocer las propiedades de gestión de los elementos de red:
    Su nombre
    Formato de las respuestas
  Definición sintácticamente uniforme de los elementos de red

## Slide 153: Indice del Curso
Introducción
Planificación de la Gestión de Red
Funcionalidad de la Gestión de Red
Arquitectura TMN
Modelo de Gestión de Red OSI
Modelo de Gestión de Red de Internet
Sistemas de Gestión Integrada
Plataformas de Gestión

## Slide 154: Plataformas de gestión
Integración de aplicaciones: si los recursos se gestionan según modelos normalizados:
  Aplicaciones de gestión genéricas, basadas en el protocolo de gestión directamente.
  Aplicaciones con el mismo método de acceso: reutilización del software de protocolos de gestión.
  Plataformas de gestión
    Infraestructura de gestión común para las aplicaciones
    Funcionalidad básica de gestión de red
    Permite integración de aplicaciones a nivel de interfaz de usuario.

## Slide 155: Plataformas de gestión
Las plataformas más conocidas son:
Hewlett-Packard: OpenView
IBM: NetView / 6000 (Tívoli TME)
Sun: SunNet Manager
DEC: PolyCenter
Cabletron: Spectrum
Bull: ISM
NetLabs: OverLord
Micromuse: Netcool

## Slide 156: Funcionalidad de las plataformas
La funcionalidad que proporcionan es muy básica, y orientada al protocolo. No proporcionan transparencia.
Aplicaciones más usuales:
  MIB Browser: interfaz de usuario del protocolo SNMP.
  Discover: permite “auto-descubrir” equipos y topologías de la red
  Programación de sondeos de variables de la MIB
  Programación de acciones ante alarmas
  Visualizador gráfico de valores de variables de MIB.

## Slide 157: HP Open View
Entorno: HP, Sun, MOTIF
Múltiples aplicaciones de otros vendedores integrables
Soporta comunicaciones por SNMP y CMIP
Incorpora la aplicación Network Node Manager para redes TCP / IP
Usa la base de datos INGRESS

## Slide 158: HP Open View: Arquitectura
Network Node Manager
SNMP MIB Browser
IP Discovery and Layout
Data Presentation Tools
CONSOLE
(OSF Motif)
INGRESS Database
SNMP
CMIP
XMP API

## Slide 159: HP Open View: versión 4.0
Incluye herramientas para desarrollo de aplicaciones de gestión OSI.
OPI: Open Protocol Interface. Permite el desarrollo de dispositivos de mediación TMN.
Seleccionado por los principales fabricantes de equipos de telecomunicación para el desarrollo de sus aplicaciones de gestión:
  Nortel
  Alcatel
  Ericsson
  Nokia
  ATT

## Slide 160: Integración entre aplicaciones
3 tipos de integración entre aplicaciones de gestión:
  Integración de comunicaciones
  Integración de interfaces de usuario
  Integración de información
Las dos primeras están solucionadas con el uso de una plataforma de gestión:
  Comunicaciones : todas las aplicaciones usan los servicios de comunicaciones de la plataforma
  Interfaz de usuario: las aplicaciones comparten el interfaz de usuario de la plataforma.

## Slide 161: Integración de información
Base de datos local de gestión: Las aplicaciones de gestión necesitan almacenar datos localmente: datos de topología, datos administrativos.
Estos datos pueden formar parte de las MIBs, pero no es frecuente.
Las plataformas y algunas aplicaciones incorporan el uso de bases de datos relacionales para el almacenamiento local.
Cada aplicación tiene necesidades de almacenamiento diferentes, pero con frecuencia existen datos comunes entre ellas

## Slide 162: Consecuencia
Cada aplicación tiene su propia base de datos.
BD
Aplicación de gestión
BD
Aplicación de gestión
BD
Aplicación de gestión
PLATAFORMA DE GESTIÓN
Protocolos de gestión de red
BD

## Slide 163: Soluciones
Las plataformas actuales no permiten una integración de la información entre las aplicaciones
Dos enfoques diferentes para su solución:
  Esquema universal de almacenamiento de datos: consorcio MIC fallido
  Configuración “ad-hoc” por los gestores de red

## Slide 164: Convergencia de plataformas
Gestión integrada: permite acceder a información de gestión de los recursos de la misma manera.
Plataformas de gestión: ofrecen a otras aplicaciones infraestructura de acceso a recursos.
  ¿Qué plataforma elijo para desarrollar mi aplicación?
  ¿Me tengo que ligar a la plataforma de un fabricante para realizar mi aplicación de gestión?
Problema: Heterogeneidad de plataformas
Una solución: desarrollo de aplicación para múltiples plataformas

## Slide 165: Tendencias y Foros Internacionales
Convergencia de plataformas
  NMF (OMNIPoint)
  OSF(DME)
  X/Open (XMP)
Gestión de ordenadores personales
  DMTF
  Gestión basada en Web
  WBEM
  JMAPI
Gestión en Entornos de Procesamiento Distribuido

## Slide 166
DEMO

## Slide 167
Preguntas?
FIN